## Slide 1: Konfiguracja urządzeń sieciowych Mikrotik
Dziwnów 2025

## Slide 2: Protokół Internetu (IPv4)

## Slide 3: ISO/OSI

## Slide 4: Klasy adresów IP i maski sieci
SIEĆ | HOST | HOST | HOST
SIEĆ | SIEĆ | HOST | HOST
SIEĆ | SIEĆ | SIEĆ | HOST
11111111 | 00000000 | 00000000 | 00000000
11111111 | 11111111 | 00000000 | 00000000
11111111 | 11111111 | 11111111 | 00000000
Klasa A
Klasa B
Klasa C
Klasa A
Klasa B
Klasa C
Pierwszy oktet
Drugi oktet
Trzeci oktet
Czwarty oktet
/8
/16
/24

## Slide 5
Klasa A :
Zakres : 1.0.0.0 – 126.0.0.0 = 16 777 214 (224 –2) unikatowych hostów
Klasa B :
Zakres : 128.1.0.0 – 191.254.0.0 = 65 534 (216 –2) hostów
Klasa C :
Zakres : 192.0.1.0 – 223.255.254.0 = 254 (28 –2) hostów
Klasa D :
Zakres : 224.0.0.1 – 239.255.255.254 = pojedyncze adresy
Klasa E :
Zarezerwowana dla badań własnych przez firmę „IterNIC”
Całkowita adresacja to 232 –2 = 4 294 967 294 komputerów.

## Slide 6: CIDR
M = 256 - Liczba adresów

## Slide 7: Obliczanie adresów
128 64 32 16 8 4 2 1
1 0 0 0 0 0 0 0 /25
1 1 0 0 0 0 0 0 /26
Maska sieci
24 jedynki +
Na jednej pozycji mamy dwie kombinacje, oznacza to podział na 2 części klasy adresowej IP na ostatnim bajcie. Każda po 128 adresów.
Na dwóch pozycjach mamy cztery kombinacje, oznacza to podział na 4 części klasy adresowej IP na ostatnim bajcie. Każda po 64 adresy.
W przypadku maski /26 uzyskujemy przedziały:
0 - 63
64 - 127
128 - 191
192 - 255
Przykład:
192.168.12.0 - 192.168.12.63
192.168.12.64 - 192.168.12.127
192.168.12.128 - 192.168.12.191
192.168.12.192 - 192.168.12.255
Maska dziesiętna:
255.255.255.192 bo bity maski są na 128 i 64 – suma 192

## Slide 8: Przeliczenia bitowe
Przyjmijmy adres IP: 199.200.180.45 / 30
Jaki jest adres sieci (network) i rozgłoszeniowy (broadcast)?
Reprezentacja binarna adresu IP 199.200.180.45 :
11000111.11001000.10110100.00101101
Maska sieci /30:
11111111.11111111.11111111.11111100
11000111.11001000.10110100.00101101
11111111.11111111.11111111.11111100
------------------------------------------------------- f=AND
11000111.11001000.10110100.00101100
(44)
Network = 199.200.180.44 Broadcast = 199.200.180.47

## Slide 9: Routing
Klasa: 10.11.120.4/30
Network Adres IP Adres IP Broadcast
10.11.120.4 10.11.120.5 10.11.120.6 10.11.120.7
Klasa: 10.11.120.8/30
Network Adres IP Adres IP Broadcast
10.11.120.8 10.11.120.9 10.11.120.10 10.11.120.11
Klasa: 10.11.120.12/30
Network Adres IP Adres IP Broadcast
10.11.120.12 10.11.120.13 10.11.120.14 10.11.120.15
Dysponujemy klasą 10.11.120.0/24
LAN 1
LAN 2
LAN 3
WAN
R1
R2
R3
R4
192.168.10.0/24
192.168.101.0/24
10.0.30.0/24
192.168.10.0/24 -> if0
192.168.101.0/24 -> if2
0.0.0.0/0 -> if1
if0
if1
if2
if0
if2
if1
if0
if1
if0
if3
if2
if1
192.168.101.0/24 -> if0
192.168.10.0/24 -> if2
0.0.0.0/0 -> if1
10.0.30.0/24 -> if0
0.0.0.0/0 -> if1
10.0.30.0/24 -> if1
192.168.10.0/24 -> if3
192.168.101.0/24 -> if2
0.0.0.0/0 -> if0
10.11.120.1
10.11.120.2
10.11.120.5
10.11.120.6
10.11.120.9
10.11.120.10
10.11.120.13
10.11.120.14
10.11.120.0/30
10.11.120.4/30
10.11.120.8/30
10.11.120.12/30
Klasa: 10.11.120.0/30
Network Adres IP Adres IP Broadcast
10.11.120.0 10.11.120.1 10.11.120.2 10.11.120.3

## Slide 10: MikroTik – Adresy IP

## Slide 11: MikroTik – Tworzenie bridge

## Slide 12: MikroTik – Przypisanie portów do bridge

## Slide 13: MikroTik – Nadanie adresu IP dla bridge1

## Slide 14: MikroTik – Tablica routingu